附件

中共许昌市委城乡规划委员会

二〇二一年第五次会议

项目说明书

二〇二一年十一月十二日

目  录

1、东城区D24号，东城区D25-2号，永宁街以南、景福路以东、许州路以西局部地块控制性详细规划(调整)	1

2、启航路以西、中航路以北、北航路以南、综保路以东，梧桐路以东、北航路以南、中航路以北围合地块控制性详细规划	14

3、北组团34号地块控制性详细规划(调整)	18

4、阳光大道以北、五里岗路以东局部地块控制性详细规划	23

5、开发区19号地局部地块控制性详细规划	26

6、示范区FX18号地块控制性详细规划（调整）	29

7、公共卫生医疗中心建设工程设计方案	34

8、瑞兴苑建设工程设计方案	37

9、正通汽车综合服务中心建设工程设计方案(调整)	42

# 东城区D24号地块控制性详细规划(调整)

- 位置

位于金竹街以南，清风路以东，天竹街以北，忠武路以西围合地块。规划红线内用地面积122270平方米（183.4亩），规划绿线内用地面积105824平方米（158.7亩）。

- 调整原因

《根据现行《城市居住区规划设计标准》对容积率进行调整，依据2020年11月自然资源部印发的《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（试行），居住用地不包括中小学、幼儿园用地。拟将D24#地块内规划幼儿园单独划分控制。

三、主要内容

（一）配套市政设施

1、依据《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018），D24号地块按照5分钟生活圈配套相关设施，设施总建筑面积不低于1070平方米/千人，设施总用地面积不低于3000平方米，且用地面积不超过规划地块中线用地面积的8%；配套设施宜相邻集中设置，相互共享。

2、物业管理用房依据《河南省物业管理条例》实施。

3、小区体育设施设置的用地面积应符合《城市社区体育设施建设用地指标》的要求。

4、农副产品经营点严格按《许昌市人民政府办公室关于转发市创建办市区综合整治占道经营改善道路环境工作方案的通知》（许政办[2009]100号）执行。

5、规划居住地块内规划垃圾分拣房一处，建筑面积不小于20平方米。

6、D24-2号地块沿忠武路规划公厕一座，建筑面积不小于60平方米。

（二）设计要求

1、规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米,应急通道大于4米且小于6米。

2、在下一步建设工程设计方案中，规划建筑形式及风格宜与周边建筑相协调，规划居住地块规划布局需做到高低错落，疏密有度、精致宜居。

3、保障性住房内容根据保障性住房主管部门相关政策执行。

4、在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

5、在下一步建设工程设计方案中居住地块需按照《许昌市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（许政〔2014〕 47 号），配建社区养老服务设施和社区老年人日间照料中心，宜与社区服务、社区卫生、老年活动室等配套设施集中设置。

6、规划地块沿忠武路禁止设置机动车出入口，可设应急通道，并与辅道相连。

7、在下一步建设工程设计方案中，必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

8、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

9、在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》（GB50763—2012）要求配备无障碍设施。

10、规划居住地块在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

11、在下一步建设工程设计方案中，居住地块内配建机动车停车位应100%预留充电设施建设安装条件,非机动车停车处须规划充电设施，D24-2号地块建设充电设施或预留建设安装条件的机动车停车位比例不低于15%。

12、在下一步建设工程设计方案中，需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》（2016-2030）实施。

13、在下一步建设工程设计方案中，要推广街区制，原则上不再建设封闭式住宅小区。

14、在下一步建设工程设计方案中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130号)执行。

15、在下一步建设工程设计方案中,需按照《许昌市人民政府办公室关于大力推进装配式建筑发展的实施意见》（许政办[2018]22号）实施。

16、在下一步建设工程设计方案中地块内带状绿地依据《许东生态城城市设计》相关要求进行设计。

17、在下一步建设工程设计方案中，一般民用建筑需按照地上建筑面积的百分之六修建防空地下室。

18、其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》(提升稿) 。

四、主要控制指标

规划红线内总用地面积122270平方米（183.4亩)

规划绿线内总用地面积105824平方米（158.7亩)

其中

D24-1号地：

规划红线内用地面积88114平方米(132.2亩)

规划绿线内用地面积79396平方米（119.1亩）

用地性质：居住（安置地）

建筑层数：高层

建筑限高：＜80米

建筑密度：＜25%

容 积 率：＜2.9

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位： ≥1.5车位/户

D24-2号地：

规划红线内用地面积22320平方米（33.4亩）

规划绿线内用地面积17134平方米（25.7亩）

用地性质：商服

建筑层数：多层、高层

建筑限高：＜80米

建筑密度：＜40%

容 积 率：＜3.0

机动车停车位：≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位： ≥5.0车位/100平方米建筑面积

D24-3号地：

规划红线内用地面积6369平方米（9.6亩）

规划绿线内用地面积4499平方米（6.7亩）

用地性质：公用设施

建筑层数：多层为主

建筑限高：＜24米

建筑密度：＜35%

容 积 率：＜1.0

机动车停车位：≥0.7车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位： ≥2.0车位/100平方米建筑面积

D24-4号地：

规划红线内用地面积5467平方米（8.2亩）

规划绿线内用地面积4795平方米（7.2亩）

用地性质：教育用地（12班幼儿园）

建筑层数：低层、多层

建筑限高：＜20米

建筑密度：＜25%

容 积 率：＜0.8

机动车停车位：≥0.5车位/100名师生

东城区D25-2号地块控制性详细规划(调整)

一、位置

位于金叶街以南，忠武路以东，花都大道以北。规划红线内用地面积65591平方米（98.4亩），规划绿线内用地面积57360平方米（86.0亩）。

二、调整原因

根据城镇小区配套幼儿园专项治理有关要求，对幼儿园用地单独分割；根据《许东生态城局部区域优化及控规单元》，对原规划指标进行优化调整。

三、主要内容

（一）配套设施

1. D25号地块依据《城市居住区规划设计标准》中5分钟生活圈配套要求配套相关设施,配套设施后期待D25-3号地块调整时，集中设置在D25-3号地块内，设施总建筑面积不低于1070平方米/千人，设施总用地面积不低于3000平方米，且用地面积不超过规划地块总用地面积的8%；5分钟生活圈内配套设施宜在D25-3号地块内沿规划道路集中设置，相互共享。

2.规划居住地块物业管理用房依据《河南省物业管理条例》实施。

3.规划居住地块内小区体育设施设置的用地面积应符合《城市社区体育设施建设用地指标》的要求。

4.规划居住地块内农副产品经营点严格按《许昌市人民政府办公室关于转发市创建办市区综合整治占道经营改善道路环境工作方案的通知》（许政办[2009]100号）执行。

5.规划居住地块内规划垃圾分拣房一处，建筑面积不小于20平方米。

（二）设计要求

1.规划建筑形式、体量、色彩、高度等，应参照《许东生态新城城市设计》，规划居住地块规划布局须做到错落有致、疏密有度、精致宜居。

2.规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米,应急通道大于4米且小于6米。

3.在下一步建筑工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

4. 在下一步建筑工程设计方案中需规划建设雨水收集利用设施。

5.在下一步建筑工程设计方案中,规划居住地块必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

6. 规划居住地块在下建筑工程设计方案中需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

7.D25-2a号地块在下一步建筑工程设计方案中需按照《许昌市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（许政〔2014〕47号），配建社区养老服务设施和社区老年人日间照料中心，宜与社区服务、社区卫生、老年活动室等配套设施集中设置。

8.在下一步建筑工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求配备无障碍设施。

9.在下一步建筑工程设计方案中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130号)执行。

10.地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

11. 在下一步建设工程设计方案中，规划居住地块配建机动车停车位要100%建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施;规划教育用地内建设充电设施或预留建设安装条件的机动车停车位比例不低于20%。

12.在下一步建筑工程设计方案中中应按照《 许昌市海绵城市建设专项规划》实施。

13.D25-2a号地块在下一步建筑工程设计方案中，新建住宅要推广街区制，原则上不再建设封闭住宅小区。

14.在下一步建筑工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

15.公交车停靠站处禁止设置机动车出入口。

16. 在下一步建设工程设计方案中，一般民用建筑需按照地上建筑面积的百分之六修建防空地下室。

17.D25-2a号地块沿忠武路禁止设置机动车出入口，可设应急通道，与忠武路辅道相连。

18.保障性住房内容根据保障性住房主管部门相关政策执行。

19.在下一步建设工程设计方案中，需按照《许昌市人民政府办公室关于大力推进装配式建筑发展的实施意见》（许政办[2018]22号）实施。

20.其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

四、主要控制指标

规划地块红线内总用地面积65591平方米（98.4亩）

规划地块绿线内总用地面积57360平方米（86.0亩）

其中

D25-2a号地：

规划红线内用地面积60911平方米（91.4亩）

规划绿线内用地面积52680平方米（79.0亩）

用地性质：居住

建筑层数：多层、高层

建筑限高：＜60米

建筑密度：＜25%

容 积 率：＜2.5

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

D25-2b号地：

规划红线内用地面积4680平方米（7.0亩）

用地性质：教育用地（12班幼儿园）

建筑层数：低层、多层

建筑限高：＜20米

建筑密度：＜25%

容 积 率：＜0.8

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥0.5车位/100名师生

永宁街以南、周寨路以东、许州路以西、福盛街以北局部地块控制性详细规划(调整)

- 位置

位于永宁街以南，周寨路以东，许州路以西，福盛街以北。规划红线内用地面积113168平方米(169.8亩)，规划绿线内用地面积103050平方米(154.6亩)。

- 调整原因

依据《河南省城镇小区配套幼儿园建设管理办法》，将04-2#地块内规划幼儿园单独划分控制。

三、主要内容

（一）配套市政设施

1.依据《城市居住区规划设计标准》中5分钟生活圈配套要求配套相关设施，设施总建筑面积不低于1070平方米/千人，设施总用地面积不低于3000平方米，且用地面积不超过规划地块总用地面积的8%。地块内规划有社区卫生服务站，老年人日间照料中心，文化活动站，社区服务用房等。

2.物业管理用房依据《河南省物业管理条例》实施。

3.居住地块内农副产品经营点严格按《许昌市人民政府办公室关于转发市创建办市区综合整治占道经营改善道路环境工作方案的通知》（许政办[2009]100号）执行。

4.居住地块内小区体育设施设置的用地面积应符合《城市社区体育设施建设用地指标》的要求。

5.规划居住地块内规划垃圾分拣房一处，建筑面积不小于20平方米。

（二）设计要求

1、规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米，应急通道大于4米且小于6米。

2、规划建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调。

3、在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

4、在下一步建设工程设计方案中，规划地块必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

5、在下一步建设工程设计方案中，需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》(2016-2030)实施。

6、04-2a号地块在下一步建设工程设计方案中，需规划建设雨水收集利用设施。

7、在下一步建设工程设计方案中，需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求配备无障碍设施。

8、在下一步建设工程设计方案中，需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

9、地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

10、在下一步建设工程设计方案中，规划居住地块内配建机动车停车位应100%预留充电设施建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施；规划教育用地内建设充电设施或预留建设安装条件的机动车停车位比例不低于20%。

11、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

12.在下一步建设工程设计方案中，规划居住地块要推广街区制，原则上不再建设封闭住宅小区。

13、在下一步建设工程设计方案中，一般民用建筑需按照地上建筑面积的百分之六修建防空地下室。

14.在下一步建设工程设计方案中，规划居住地块需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

15、在下一步建设工程设计方案中,需按照《许昌市人民政府办公室关于大力推进装配式建筑发展的实施意见》（许政办[2018]22号）实施。

16.保障性住房内容根据保障性住房主管部门相关政策执行。

17、其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

四、主要控制指标

规划4-2号地块

规划红线内用地面积： 113168平方米(169.8亩)

规划绿线内用地面积： 103050平方米(154.6亩)

其中

4-2a号地块：

规划红线内用地面积： 6513平方米（9.8亩）

规划绿线内用地面积： 5745平方米（8.6亩）

用地性质：教育用地（12班幼儿园）

建筑层数：低层为主

建筑限高：＜20米

建筑密度：＜25%

绿 地  率：≥35%

容 积  率：＜0.8

机动车停车位： ≥0.5车位/ 100名师生

4-2b号地块：

规划红线内用地面积： 106655平方米（160亩）

规划绿线内用地面积： 97305平方米（146亩）

用地性质：居住

建筑层数：多层、高层

建筑限高：＜80米

建筑密度：＜25%

绿 地  率：≥35%

容 积  率：＜2.5

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

# 启航路以西、中航路以北、北航路以南、综保路以东地块控制性详细规划

一、位置

位于启航路以西，中航路以北，北航路以南，综保路以东。规划红线内总用地面积105999平方米（159.0亩），规划绿线内总用地面积97082平方米（145.6亩）。

二、主要内容

（一）配套设施

1、规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）。

（二）设计要求

1.规划建筑形式、体量、色彩、高度等与周边建筑相协调。

2.在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

3.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

4.在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012)要求配备无障碍设施。

5.在下一步建设工程设计方案中需规划建设雨水收集利用设施。

6.在下一步建设工程设计方案中需规划建设海绵城市雨水收集利用设施。

7.在下一步建设工程设计方案中，一般民用建筑需按照地上建筑面积的百分之六修建防空地下室。

8.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市人民政府办公室关于大力推进装配式建筑发展的实施意见》（许政办[2018]22号）实施。

9.规划用地内建设充电设施或预留建设安装条件的机动车停车位比例不低于20%。

10.其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

三、主要控制指标

规划地块红线内用地面积：105999平方米（约159亩）

规划地块绿线内用地面积：97082平方米（约145.6亩）

用地性质：公共管理与公共服务用地

建筑层数：多层

建筑限高：＜24米

建筑密度：＜25%

容积率：＜1.5

机动车停车位：≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥2.0车位/100平方米建筑面积

梧桐路以东、北航路以南、中航路以北围合地块控制性详细规划

一、位置

位于梧桐路以东,北航路以南,中航路以北。规划红线内总用地面积128708平方米（193.1亩），规划绿线内总用地面积122283平方米（183.4亩）。

二、主要内容

（一）配套设施

1、规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）。

（二）设计要求

1、规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米,消防通道大于4米且小于6米，并满足相关规范。

2、在下一步建设工程设计方案中，规划地块内的建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调。

3、工业用地内不得建设成片绿化用地，不得建造“花园式工厂” 或“庭院式企业”。

4、在下一步建设工程设计方案中充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城镇管网衔接。

5、在下一步建设工程设计方案中，需规划建设雨水收集利用设施。

6、在下一步建设工程设计方案中，需按照《无障碍设计规范》(GB50763—2012)要求配备无障碍设施。

7、在下一步建设工程设计方案中，需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施.

8、地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》.

9.在下一步建设工程设计方案中建筑屋顶形式和色彩严格执行上位城市设计要求，体现保税物流园区特色。

10.其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

三、主要控制指标

规划地块红线内总用地面积：128708平方米（193.1亩）

规划地块绿线内总用地面积：122283平方米（183.4亩）

其中A-1号地块：

红线内用地面积：17665平方米（26.50亩）

绿线内用地面积：16221平方米（24.33亩）

A-2号地块：

红线内用地面积：15444平方米（23.17亩）

A-3号地块：

红线内用地面积：15471平方米（23.21亩）

A-4号地块：

红线内用地面积：14898平方米（22.35亩）

A-5号地块：

红线内用地面积：32751平方米（49.13亩）

绿线内用地面积：28945平方米（43.42亩）

A-6号地块：

红线内用地面积：32479平方米（48.72亩）

绿线内用地面积：31304平方米（46.96亩）

用地性质：工业(I类工业）

建筑限高：＞8米

建筑密度：＞40%

容 积 率：＞1.5

绿 地 率：≤20%

税    收：15万/亩

投资强度：≥4200万元/公顷

机动车停车位:≥0.1车位/100㎡建筑面积

# 北组团34号地块控制性详细规划(调整)

- 位置

位于永昌东路以南，青梅路以西，鹿鸣湖西街以北，文峰路以东。规划红线内总用地面积121518平方米（182.3亩），规划绿线内总用地面积116798平方米（175.2亩）。

- 调整原因

规划地块位于城市中轴线规划区域内，根据《许昌市城市中轴线城市设计提升规划》对该地块的路网及地块划分进行优化调整;依据城镇小区配套幼儿园专项治理有关要求，将地块内规划幼儿园单独划分。

三、主要内容

（一）配套市政设施

1.依据《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018),规划地块内按照5分钟生活圈配套相关设施，设施总建筑面积不低于1070平方米/千人，34-1号地块设施总用地面积不低于1200平方米，不大于4150平方米;34-3a号地块设施总用地面积不低于900平方米，不大于3120平方米;34-3b号地块设施总用地面积不低于900平方米，不大于3120平方米;室外综合健身场地、老年人日间照料中心、规划文化活动站在34-3a号地块内配建,小型多功能运动场、规划社区卫生服务站、社区服务中心在34-3b号地块内配建。

2.物业管理用房依据《河南省物业管理条例》实施。

3.居住地块内农副产品经营点严格按《许昌市人民政府办公室关于转发市创建办市区综合整治占道经营改善道路环境工作方案的通知》（许政办[2009]100号）执行。

4.规划居住地块内各规划垃圾分拣房一处，建筑面积均不小于20平方米;34-3b号地块规划公厕一座，建筑面积不小于60平方米。

（二）设计要求

1.规划地块内的建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调；居住地块规划布局须做到错落有致、疏密有度、精致宜居。

2.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

3.规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米,应急通道大于4米且小于6米。

4.下一步建设工程设计方案中必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

5.在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

6.在下一步建设工程设计方案中,沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130号)执行。

7.在下一步建设工程设计方案中，应按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

8.在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》(GB50763-2012)要求配备无障碍设施。

9.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

10.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（许政 〔2014〕47号），配建社区养老服务设施和社区老年人日间照料中心，宜与社区服务、社区卫生、老年活动室等配套设施集中设置。

11.在下一步建设工程设计方案中，居住地块配建机动车停车位要100%建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施；规划教育用地内建设充电设施或预留建设安装条件的机动车停车位比例不低于20%。

12.在下一步建设工程设计方案中，要推广街区制，原则上不再建设封闭式住宅小区。

13.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市人民政府办公室关于大力推进装配式建筑发展的实施意见》（许政办[2018]22号）实施。

14、在下一步建设工程设计方案中，一般民用建筑需按照地上建筑面积的百分之六修建防空地下室。

15.保障性住房内容根据保障性住房主管部门相关政策执行。

16.在下一步建设工程设计方案中，规划建筑形式、体量、色彩、高度等，应按照《许昌市城市中轴线城市设计提升规划》。

17、其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

四、主要控制指标

34号地块

红线内总用地面积：121518平方米（182.3亩）

绿线内总用地面积：116798平方米（175.2亩）

其中34-1号地：

红线内用地面积：43455平方米（65.2亩）

绿线内用地面积：40989平方米（61.5亩）

用地性质： 居住

建筑层数:  高层为主

建筑限高： ＜80米

建筑密度： ＜25%

容积率 ：  ＜2.5

绿地率： ≥ 35%

机动车停车位： ≥ 1.0车位/户

非机动车停车位： ≥ 1.5车位/ 户

34-2a号地：

红线内用地面积：6028平方米（9亩）

用地性质： 宗教用地

34-2b号地：

红线内用地面积：502平方米（0.8亩）

用地性质: 林荫式停车场

34-3a号地：

红线内用地面积：32351平方米（48.5亩）

34-3b号地：

红线内用地面积：33924平方米（50.9亩）

绿线内用地面积：32359平方米（48.5亩）

用地性质： 居住

建筑层数:  高层为主

建筑限高： ＜80米

建筑密度： ＜25%

容积率 ：  ＜2.5

绿地率： ≥ 35%

机动车停车位： ≥ 1.0车位/户

非机动车停车位： ≥ 1.5车位/ 户

34-3c号地:

红线内用地面积：5258平方米（7.9亩）

绿线内用地面积：4569平方米（6.9亩）

用地性质： 教育用地(12班幼儿园）

建筑层数： 低层、多层

建筑限高： < 20米

建筑密度： ≤25%

容积率 ：  < 0.8

绿地率： ≥35%

机动车停车位： ≥ 0.5车位/100名师生

# 阳光大道以北、五里岗路以东

# 局部地块控制性详细规划

一、位置

位于阳光大道以北，五里岗路以东局部地块。规划红线内用地面积18065平方米(27.1亩)，规划绿线内用地面积16796平方米(25.2亩)。

二、主要内容

（一）配套市政设施

规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

（二）设计要求

1、规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米，应急通道不得小于4米且不得大于6米。

3、规划地块内的建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调。

4、在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

5、在下一步建设工程设计方案中，规划地块必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

6、在下一步建设工程设计方案中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130号)执行。

7、在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》（GB50763—2012）要求配备无障碍设施。

8、在下一步建设工程设计方案中需规划建设雨水收集利用设施。

9、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

10、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》（2016-2030）实施。

11、在下一步建设工程设计方案中，规划地块建设充电设施或预留建设安装条件的机动车停车位比例不低于15%，非机动车停车处须规划充电设施。

12、沿阳光大道禁止设置机动车出入口，可设应急通道，应急通道应与其辅道相连接。

13、在下一步建设工程设计方案中，规划地块沿东侧、北侧规划道路建筑高度均不高于24米。

14、在下一步建设工程设计方案中，规划地块北侧距现状围墙50米内禁止开挖地下设施。

15、规划地块需征求军事管理部门意见，满足相关要求。

16、在下一步建设工程设计方案中，需按照《许昌市人民政府办公室关于大力推进装配式建筑发展的实施意见》(许政办[2018]22号)实施。

17、在下一步建设工程设计方案中，规划地块采用地上地下相结合的方式配建停车位且地下停车为两层。

18、在下一步建设工程设计方案中，一般民用建筑需按照地上建筑面积的百分之六修建防空地下室。

19、其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》(提升稿) 。

三、主要控制指标

规划红线内用地面积：18065平方米(27.1亩)

规划绿线内用地面积：16796平方米(25.2亩)

用地性质：商服

建筑层数：多层、高层

建筑限高：＜40米

建筑密度：＜40%

容 积 率：＜2.5

机动车停车位：≥1.0车位/100㎡建筑面积

非机动车停车位：≥5.0车位/100㎡建筑面积

# 开发区19号地局部地块控制性详细规划

一、位置

位于瑞祥西路以北，许由路以南，碧水路以西，朝阳路以东。规划红线内总用地面积21463平方米(32.2亩)，规划绿线内总用地面积18849平方米(28.3亩)。

二、主要内容

（一）配套市政设施

规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）。

（二）设计要求

1、规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米，应急通道大于4米且小于6米。

2.在下一步建设工程设计方案中，规划19-3号地块需建设公交车充电设施，满足充电功能。

3.在下一步建设工程设计方案中，规划地块内的建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调.

4.在下一步建设工程设计方案中需规划建设雨水收集利用设施。

5.在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

6.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

7.在下一步建设工程设计方案中，需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》（2016-2030）实施。

8.在下一步建设工程设计方案中，变电站需满足与周边建筑的安全防火要求。

9.在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》（GB50763—2012）要求配备无障碍设施。

10.在下一步建设工程设计方案中,需按照《许昌市人民政府办公室关于大力推进装配式建筑发展的实施意见》（许政办[2018]22号）实施。

11.地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

12.其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

三、主要控制指标

规划红线内总用地面积：21463平方米(32.2亩)

规划绿线内总用地面积：18849平方米(28.3亩)

其中：

19-3号地块

规划红线内用地面积：5398平方米(8.1亩)

规划绿线内用地面积：5152平方米(7.7亩)

用地性质：公共交通场站用地

建筑层数：低层、多层

建筑限高：＜24米

建筑密度：＜25%

容积率：  ＜1.0

19-4号地块

规划红线内用地面积：8209平方米(12.3亩)

规划绿线内用地面积：6582平方米(9.9亩)

用地性质：公用设施（110kv变电站）

建筑层数：低层、多层

建筑限高：＜24米

建筑密度：＜30%

容积率：  ＜1.0

19-5号地块

规划红线内用地面积：7856平方米(11.8亩)

规划绿线内用地面积：7115平方米(10.7亩)

用地性质：公用设施（一级普通消防站）

建筑层数：多层为主

建筑限高：＜24米

建筑密度：＜30%

容积率：  ＜1.0

# 示范区FX18号地块控制性详细规划（调整）

一、位置

位于永兴西路以北，尚四路以南，文峰北路以西，尚集东街以东。规划红线内总用地面积122175平方米(183.3亩)，规划绿线内总用地面积106342平方米(159.5亩)。

二、 调整原因

1、因FX18-01号地文物勘探发现仰韶文化遗址，需对文物古迹进行保护。

2、示范区突发公共卫生事件及传染病疫情防控的需要，示范区辖区内只有尚集镇中心卫生院一所公立的一级基层医疗机构，不能满足示范区突发公共卫生事件及传染病疫情防控的工作需求，根据许卫发[2018]65号关于印发《许昌市二级医疗机构的设置规划》通知的文件要求，市城乡一体化示范区增设二级医疗机构一所，优先增设二级综合医院，公立二级医院设置原则上引导一级医院转型发展，进一步优化结构。

3、在《文峰路、昌盛路、天宝路、京广铁路围合区域（双创宜居示范区）城市设计》中，规划地块整体为医疗卫生用地。

三、主要内容

（一）配套市政设施

1、规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车 库等）及金融邮电设施。

2、FX18-04号地块内沿尚集东街规划公厕一处,建筑面积不小于60平方米。

（二）设计要求

1、沿文峰北路禁止设置机动车出入口，可设应急通道，应急通道与文峰北路辅道连接。

2、规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米，应急通道大于4米且小于6米。

3、下一步建设工程设计方案中，规划建筑形式、体量、色彩、高度等，应参照《文峰路、昌盛路、天宝路、京广铁路围合区域（双创宜居示范区）城市设计》，规划布局需做到高低错落，疏密有致。

4、在下一步建设工程设计方案中需规划建设雨水收集利用设施。

5、在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

6、在下一步建设工程设计方案中，必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

7、在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》（GB50763—2012）要求配备无障碍设施。

8、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

9、按照《许昌市医疗卫生机构设置规划（2011-2030）》要求FX18号地块规划建设社区服务中心（乡、镇卫生院）。

10、在下一步建设工程设计方案中，规划地块须按照《综合医院建设标准》(建标[2008]164号)的要求建设。

11、住院楼的高度控制在80米以下，且必须经过城市视线分析研究，落实许昌新区主中心景观要求。

12、FX18-01和FX18-05、FX18-03和FX18-04号地块统一规划、分期实施。

13、在下一步建设工程设计方案中，规划地块建设充电设施或预留建设安装条件的机动车停车位比例均不低于15%。

14、在下一步建设工程设计方案中，需按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

15、公交车停靠站处禁止设置机动车出入口。

16、FX18-03、 FX18-04号地块建设不少于200床位的二级综合医院。

17、在下一步建设工程设计方案中,需按照《许昌市人民政府办公室关于大力推进装配式建筑发展的实施意见》（许政办[2018]22号）实施。

18、在下一步建设工程设计方案中,一般民用建筑需按照地上建筑面积的百分之六修建防空地下室。

19、地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

20、其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

四、主要控制指标

规划红线内总用地面积：122175平方米(183.3亩)

规划绿线内总用地面积：106342平方米(159.5亩)

其中：

FX18-01号地块

规划红线内用地面积：26614平方米(39.9亩)

规划绿线内用地面积：24680平方米(37.0亩)

FX18-05号地块

规划红线内用地面积：13115平方米(19.7亩)

规划绿线内用地面积：10408平方米(15.6亩)

用地性质：医疗卫生

建筑层数：多层、高层

建筑限高：＜80米

建筑密度：＜25%

容积率：  ＜1.5

绿地率：  ≥35%

机动车停车位：  ≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥4.0车位/100平方米建筑面积

FX18-02号地块

规划红线内用地面积：8470平方米(12.7亩)

规划绿线内用地面积：6395平方米(9.6亩)

用地性质：医疗卫生

建筑层数：多层、高层

建筑限高：＜80米

建筑密度：＜25%

容积率：  ＜1.5

绿地率：  ≥35%

机动车停车位：  ≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥4.0车位/100平方米建筑面积

FX18-03号地块

规划红线内用地面积：24539平方米(36.8亩)

规划绿线内用地面积：22020平方米(33.0亩)

FX18-04号地块

规划红线内用地面积：6239平方米(9.4亩)

规划绿线内用地面积：4958平方米(7.4亩)

用地性质：医疗卫生

建筑层数：多层、高层

建筑限高：＜80米

建筑密度：＜25%

容积率：  ＜1.5

绿地率：  ≥35%

机动车停车位：  ≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥4.0车位/100平方米建筑面积

FX18-06号地块

规划红线内用地面积：22611平方米(33.9亩)

规划绿线内用地面积：18768平方米(28.2亩)

用地性质：医疗卫生

建筑层数：多层、高层

建筑限高：＜80米

建筑密度：＜25%

容积率：  ＜1.5

绿地率：  ≥35%

机动车停车位：  ≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥4.0车位/100平方米建筑面积

FX18-07号地块

规划红线内用地面积：20587平方米(30.9亩)

规划绿线内用地面积：19113平方米(28.7亩)

用地性质：文物古迹

# 公共卫生医疗中心建设工程设计方案

一、位置

位于瑞园路以东，金瑞路以西，瑞昌东路以南，南外环路以北。规划红线内用地面积53177平方米（79.8亩），规划绿线内用地面积48492平方米（72.7亩）。

二、规划布局

1、规划布局：主入口设置于东侧金瑞路上。并与北侧和西侧设置次出入口，方便就诊和人员分离。按疾病的传染性分为综合诊疗、呼吸诊疗和普通感染诊疗三个感染病区，都设置单独的入口。

在场地上分别设置病房楼、感染病房楼和应急处置中心，错落布置，获得充足的通风日照，避免感染，形成各自的沿街立面。各建筑之间通过医护连廊及造型飘板将整个建筑联系起来，形成完整的院区效果。

2、道路交通：内部规划环形车行通道，并与城市道路相连接，结合平面布局，地块内共规划消火栓8个，满足消防要求。

三、市政及配套设施

1、抗震：规划最高建筑高度61.6米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

2、变电室：共设置两处，位于应急中心一层及发热门诊楼内，最终位置及面积以电力部门依据相关规范确定为准。

3、消防：规划消防通道与城市道路相连接形成环路，规划消火栓8个，满足消防要求。

4、人防：人防工程最终建筑面积以人防部门核定为准。

5、停车：规划机动车停车位共577个，地上停车位116个，地下一层立体车库建筑面积为17500平方米，停车位461个，非机动停车位共2304个，全地上停车；必须保证地下停车场按规划实施，满足停车需求。

6、院区绿化种植按照《许昌市城镇绿化植物配置指导性意见》。

7、在下一步施工图设计中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

8、在规划建筑实施过程中采用相应保障措施，保障相邻地块现状建筑安全，与相邻地块引起的纠纷及相关问题，由项目建设方负责协调解决，解决后方可施工建设。

9、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

10、在下一步施工图设计中，按照《无障碍设计规范》要求配备无障碍设施。

11、下一步建设中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

12、在下一步建设中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205 号）的相关规定实施。

13、未尽事宜应满足国家相关规范及有关规定。

四、建筑设计

建筑采用现代建筑风格，建筑造型上引入荷花、荷叶的优美曲线塑造建筑的柔和感。规划建筑外立面以灰色真石漆与白色铝板为主，建筑形式简洁，明朗。

五、亮化设计

设计构思：结合现代建筑特点及结构布置灯光，采用新型LED节能灯具，分多路控制，展现不同的灯光变化效果及空间感，营造简洁、节能、环保的绿色照明环境。

布灯方案：1、综合楼、应急中心、病房楼顶部造型飘板及挑檐结合建筑结构分别安装黄色LED投光灯上投光，突出顶部空间感及远观效果；沿建筑立面横装饰条墙安装暖白色LED洗墙灯上投光，体现出建筑层次及艺术美；立面较宽实墙安装暖白色LED投光灯上投光，提升建筑简洁大气特点；门诊楼、一层入口造型柱墙安装暖白色LED线条灯结合建筑空间结构布置，提升入口照度及渲染环境光作用。主入口门厅上部及综合楼侧墙安装发光字，夜间起指引作用。整体点、线、面有机结合，彰显庄重、简洁、大气的照明环境。

六、主要技术指标

| 项 目 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划红线内总用地面积 | 53177 | ㎡ | 79.8亩 |
| 规划绿线内总用地面积 | 48492 | ㎡ | 72.7亩 |
| 总建筑面积 | 75350 | ㎡ |  |
| 地上建筑面积 | 57850 | ㎡ |  |
| 地下建筑面积 | 17500 | ㎡ |  |
| 容积率 | 1.19 |  |  |
| 建筑密度 | 29.49 | % |  |
| 绿地率 | 35.0 | % |  |
| 床位数 | 300 | 床 |  |
| 机动车停车位 | 577 | 个 |  |
| 非机动车停车位 | 2304 | 个 |  |

# 瑞兴苑建设工程设计方案

一、位置

位于许由路以南，绿昌路以西，规划道路以东。规划红线内用地面积40094平方米（60.1亩），规划绿线内用地面积38045平方米（57.1亩）。

二、规划内容

1、规划布局：建筑布局采用匀质分布的形态进行布置，诣在打造空间有序、高端的住宅社区。项目规划有5栋26层、1栋25层的高层住宅，3栋17层的高层住宅，1栋2层变配电室及垃圾分拣房，1栋3层的社区配套。力求所有的住宅均拥有好的朝向和最佳的景观视野，既可保证充分的日照，又可保证良好的通风。

2、道路交通：小区内主入口设在绿昌路上，次入口设在西侧规划道路上，应急通道设置在许由路上，机动车停车采用地下停车形式，结合主次出入口共设置2个地下车库出入口，其中西侧规划道路上为一个双车道出入口，绿昌路上为一个单车道出入口。整体规划交通体系满足交通及消防要求。

3、小区绿化：小区设置集中绿地，景观结合建筑布局设计，提高居民归家景观体验感，东西向结合入口集中打造主要景观轴，与宅间组团绿地结合、相互渗透，整体形成生态宜居的景观体系，使住户有景可观，有景可赏，满足居民休闲、健身、聚会等功能需求。小区绿化种植按照《许昌市城镇绿化植物配置指导性意见》(许政办[2011]72号)实施。

三、市政及配套设施

1、物业管理用房：结合11#、12#楼配套设施用房规划物业管理用房，建筑面积493.93平方米。

2、室内体育设施：结合9#、10#楼底层配套用房规划室内体育设施，建筑面积211.30平方米。

3、社区卫生服务站：结合12#楼配套设施用房规划养老服务设施，建筑面积150.53平方米。

4养老服务设施：结合12#楼配套设施用房规划养老服务设施，建筑面积351.56平方米。

5、规划社区服务站：结合12#楼配套设施用房规划养老服务设施，建筑面积603.02平方米。

6、便民店：结合12#楼配套设施用房规划便民店，建筑面积185.15平方米。

7、垃圾分拣房：结合15#楼变配电室规划垃圾分拣房，建筑面积20.15平方米。

8、农副产品经营点：在6#楼南侧规划农副产品经营点，占地面积200平方米。

9、室外体育活动场地：在5#楼西侧及7#楼西南侧规划室外体育活动场地，占地面积共720平方米。

10、消防控制室：结合11#底层配套用房设消防控制室。

11、结合地下空间规划地下热交换站一处。

12、停车：小区规划地上机动车停车位20个，供配套公共服务设施使用。规划地下机动车停车位750个。规划非机动车停车位1125个，均为地上停车，满足停车需求。

13、小区内部道路兼做消防通道，与城市道路相连接。

14、规划最高建筑高度79.10米，计算高度为建筑室外地坪标高至建筑实体女儿墙顶处或檐口处，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

15、变配电室：配建变配电室1处，建筑面积共650.29平方米；最终位置及面积以电力部门依据相关规范确定为准。

16、人防：结合地下车库设置集中人防工程，最终建筑面积以人防部门核定为准。

17、在下一步施工阶段，地下车库出入口处采用工程手段设置防洪设施。

18、每个单元门口配置一套分类垃圾收集器，一个邮报箱。

19、在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》(GB50763—2012)要求配备无障碍设施。

20、下一步施工图设计中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，配套公共服务设施建筑单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

21、下一步实施过程中需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

22、在下一步建设中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

23、下一步建设中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

24、在下一步建设中，规划地块配建机动车停车位要100%建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施。

25、在规划建筑实施过程中采用相应保障措施，保障相邻地块现状建筑安全，与相邻地块引起的纠纷及相关问题，由项目建设方负责协调解决，解决后方可施工建设。

26、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评及雷评审批。

27、规划小区内供热管网与小区同步实施。

四、建筑设计

小区住宅采用新中式建筑风格，住宅主体选用米白色真石漆搭配深灰色外墙漆；建筑立面设计通过对墙面、门窗的不同材质、色彩、肌理的变化，形成简练、明亮的建筑风格。

五、亮化设计

设计构思：充分展现建筑结构，赋予建筑高识别度的灯光，体现地标感，明暗结合，采用高效节能的LED灯具，照明光色以暖色为主，营造夜景的丰富层次。按照时间段分为平时模式和深夜模式，深夜模式只开启建筑顶部天际线。

布灯方案：1、顶部突出造型墙及阁楼分别安装黄色LED洗墙灯结合实际情况照射，沿顶部轮廓挑檐下部墙面安装黄色LED洗墙灯上投光，突出顶部空间及立体的远观效果；2、北正立面电梯间顶部竖装饰墙安装暖色LED洗墙灯下投光，突出建筑造型特点，3、北正立面电梯间沿横装饰线安装暖白色LED线条灯上投光，夜间可静态或流动变化，增强建筑层次感及观赏性；4、高层侧山墙上部安装亚克力发光标识字，起指引与宣传作用；5、入口柱墙及商业柱子安装暖色LED壁灯，商业顶部及大门顶部分别安装暖色LED洗墙灯照射，夜间起照 明与美化环境作用。整体点、线、面有机结合，营造温 馨、宁静宜居的绿色照明环境。

- 主要技术指标

|  | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积（红线） | ㎡ | 40094 |  |
|  | 总用地面积（绿线） | ㎡ | 38045 |  |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 119403.16 |  |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | ㎡ | 94515.76 |  |
|  |  | 其中 | 住宅建筑面积 | ㎡ | 91828.18 |  |
|  |  |  | 配套公共服务设施建筑面积 | ㎡ | 2687.58 |  |
|  |  |  | 其中 | 物业管理用房 | ㎡ | 493.93 |  |
|  |  |  |  | 室内体育设施 | ㎡ | 211.30 |  |
|  |  |  |  | 社区卫生服务站 | ㎡ | 150.53 |  |
|  |  |  |  | 养老服务设施 | ㎡ | 351.56 |  |
|  |  |  |  | 规划社区服务站 | ㎡ | 603.02 |  |
|  |  |  |  | 便民店 | ㎡ | 185.15 |  |
|  |  |  |  | 垃圾分拣房 | ㎡ | 20.15 |  |
|  |  |  |  | 变配电室 | ㎡ | 650.29 |  |
|  |  |  |  | 门卫室 | ㎡ | 21.65 |  |
|  |  | 地下建筑面积（不计容） | ㎡ | 24887.40 |  |
| 3 | 容积率 |  | 2.48 | ＜2.5 |
| 4 | 建筑密度 | % | 14.6 | ＜25% |
| 5 | 绿地率 | % | 35.5 | ≥35% |
| 6 | 农副产品经营点 | ㎡ | 200 | 用地面积 |
| 7 | 总户数 | 户 | 750 |  |
| 8 | 户均人数 | 人/户 | 3.2 |  |
| 9 | 总人数 | 人 | 2400 | 3.2人/户 |
| 10 | 机动车停车位 | 辆 | 770 | >144㎡，1.5个/户；≤144㎡，1个/户；地上机动车停车位为配套公共设施使用，住宅全部地下停车 |
|  | 其中 | 地上机动车停车位 | 辆 | 20 |  |
|  |  | 地下机动车停车位 | 辆 | 750 |  |
| 11 | 非机动车停车位 | 辆 | 1125 | 住宅≥1.5个/户 |

# 正通汽车综合服务中心建设工程设计方案

# (调整)

一、位置

位于许州路以东，新东街以北。规划用地面积16642平方米（25亩）。

二、调整原因

为完善汽车公园内整体服务设施，增加正通汽车综合服务中心检测线服务功能，对原规划进行调整；

三、调整内容

对现状正通汽车综合服务中心的北侧增加了二层的检测中心，南侧增加了两层的维修服务中心，保留中间的二手车交易市场；

四、市政及配套设施

1、物业管理用房：设置于二手车交易市场内部，建筑面积80平方米。

2、在地块东侧规划箱变一处。

3、停车：共规划地下机动车停车位60个，地上机动车停车位39个，规划地上非机动停车位,492个，满足停车需求。配建机动车停车位100%建设或预留充电设施安装条件，非机动车停车处规划充电设施。

4、消防：道路与城市道路相连接，另规划消火栓2个，满足消防规范要求。

5、人防:人防工程建筑面积以人防部门核定为准。

6、抗震：规划最高建筑高度11.9米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

7、在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求配备无障碍设施。

8、在下一步施工图设计中，需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

9.在下一步施工图设计阶段需建设雨水收集利用设施。

五、建筑设计

建筑采用现代建筑风格，立面以银灰色铝塑板为主，整体简洁大方。

六、亮化设计

设计构思：结合建筑简洁、庄重、通透的特点布置灯光，采用新型LED节能灯具，分时段控制亮灯效果、突出节能、环保的绿色照明环境。

布灯方案：1、沿建筑顶部四周安装暖白色LED洗墙灯下投光，突出建筑轮廓感并对立面墙体起渲染的作用；2、南立面部分玻璃幕内安装白色LED洗墙灯下投光，形成向上箭头排列，夜间可静态或流到变化，增强通透感及艺术感；3、北立面窗户安装白色LED窗户台灯照亮，突出建筑空间立体感；4、楼顶上部安装亚克力发光字，起指引和宣传作用；展厅通过室内灯光空间与外立面灯光相呼应，突显空间的艺术感，产生出和谐的律动。

七、主要技术指标

| 项目 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划地界内用地面积 | ㎡ | 16642 | 合25亩 |
| 总建筑面积 | ㎡ | 12198.83 |  |
| 地下建筑面积 | ㎡ | 2341.11 | 不计入容积率 |
| 地上建筑面积 | ㎡ | 9857.72 | 计入容积率 |
| 容积率 |  | 0.59 |  |
| 建筑密度 | % | 37.9 |  |
| 绿地率 | % | 35 |  |
| 机动车停车位 | 辆 | 99 | 地上39辆，地下60辆 |
| 非机动车停车位 | 辆 | 492 | 全地上 |