附件

中共许昌市委城乡规划委员会

二〇二一年第六次会议

项目说明书

二〇二一年十二月三日

目  录

1、魏都区先进制造业开发区04号地块控制性详细规划（调整）	1

2、东城区B1-3-3号地块控制性详细规划（调整） 	6

3、东城区B19-1号地块控制性详细规划(调整)	9

4、东城区89-1号地块控制性详细规划(调整)	13

5、许昌市妇幼保健院建设工程设计方案（调整）	16

6、许昌市中心医院新院区建设工程设计方案(调整)	18

7、许昌市万通街小学及幼儿园建设工程设计方案	20

# 魏都区先进制造业开发区04号地块
  控制性详细规划（调整）

一、位置

位于宏腾路以北，永兴西路以南，恒丰路以西，兴平路以东。规划红线内总用地面积154952平方米（232.4亩），规划绿线内总用地面积151877平方米（227.8亩）。

二、调整原因

依据《双创宜居示范区城市设计》相关规划、要求对原地块进行调整。

三、主要内容

（一）配套市政设施

1.依据《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018），04号地块按照5分钟生活圈配套相关设施，设施总建筑面积不低于1070平方米/千人，设施总用地面积不低于3000平方米，且用地面积不超过规划地块中线用地面积的8%；规划04-5号地块内各类配套设施总用地面积不小于1327、不大于3646平方米；规划04-6b号地块内各类配套设施总用地面积不小于844平方米、不大于2319平方米；规划04-7b号地块内各类配套设施总用地面积不小于830平方米、不大于2280平方米。规划老年人日间照料中心、规划文化活动站、规划社区服务站在04-5号地块内配置；规划社区卫生服务站在04-7b号地块内配置；配套设施宜相邻集中设置，相互共享。

2.物业管理用房依据《河南省物业管理条例》实施。

3.小区体育设施设置的用地面积应符合《城市社区体育设施建设用地指标》的要求。

（二）设计要求

1.规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米,应急通道大于4米且小于6米。

2.规划地块内的建筑形式及风格宜与《双创宜居示范区城市设计》相协调;居住地块规划布局须做到错落有致、疏密有度、精致宜居。

3.在下一步建设工程设计方案中需规划建设雨水收集利用设施。

4.在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

5.在下一步建设工程设计方案中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130号)执行。

6.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

7.在下一步建设工程设计方案中规划居住地块需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

8.在下一步建设工程设计方案中，需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》（2016-2030）实施。

9.在下一步建设工程设计方案中，规划居住地块配建机动车停车位要100%建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施。

10.保障性住房内容根据保障性住房主管部门相关政策执行。

11.在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》（GB50763—2012）要求配备无障碍设施。

12.在下一步建设工程设计方案中,必须对交通、人流疏散、机动车流向进行交通分析，编制《交通影响分析报告》。

13.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（许政〔2014〕47号）文件执行。

14.在下一步建设工程设计方案中，要推广街区制，不宜建设封闭式住宅小区。

15.在下一步建设工程设计方案中,需按照《许昌市人民政府办公室关于大力推进装配式建筑发展的实施意见》（许政办[2018]22号）实施。

16.混合比例：04-5号地块商服建筑面积占总建筑面积比例大于30%；04-6b号地块商服建筑面积占总建筑面积比例大于10%。

17.在下一步建设工程设计方案中,一般民用建筑需按照地上建筑面积的百分之六修建防空地下室。

18.地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

19.其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

四、主要控制指标

规划红线内总用地面积154952平方米（232.4亩）

规划绿线内总用地面积151877平方米（227.8亩）

其中：

04-6a号地

规划红线内用地面积23122平方米（34.7亩）

04-7a号地

规划红线内用地面积15564平方米（23.3亩）

用地性质：公园绿地

04-5号地

规划红线内总用地面积55022平方米（82.5亩）

规划绿线内总用地面积51947平方米（77.9亩）

用地性质：居住/商服

建筑层数：多层、高层

建筑限高：＜45米

建筑密度：＜25%

容 积 率：＜2.0

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：居住≥1.0车位/户；

商服≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：居住≥1.5车位/户；

商服≥5.0车位/100平方米建筑面积

04-6b号地

规划红线内用地面积28463平方米（42.7亩）

用地性质：居住/商服

建筑层数：多层、高层

建筑限高：＜60米

建筑密度：＜25%

容 积 率：＜3.0（其中居住＜ 2.5 ）

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：居住≥1.0车位/户；

商服≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：居住≥1.5车位/户；

商服≥5.0车位/100平方米建筑面积

04-7b号地

规划红线内用地面积26374平方米（39.6亩）

用地性质：居住

建筑层数：多层、高层

建筑限高：＜45米

建筑密度：＜25%

容 积 率：＜2.0

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

04-7c号地

规划红线内用地面积6407平方米（9.6亩）

用地性质：教育用地（12班幼儿园）

建筑层数：低层、多层

建筑限高：＜20米

建筑密度：＜25%

容 积 率：＜0.8

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥0.5车位/100名师生

# 东城区B1-3-3号地块

# 控制性详细规划（调整）

一、位置

位于魏武大道以西，陈庄街以北。规划红线内总用地面积18722平方米（28.1亩），规划绿线内总用地面积14761平方米（22.1亩）。

二、调整原因

为进一步完善区域商业配套设施，丰富商业业态，改善鹿鸣湖周边建筑天际线，对原控规进行调整。

三、主要内容

（一）配套设施

规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）及金融邮电设施

（二）设计要求

1、规划地块主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米，应急通道大于4米且小于6米。

2、在下一步建设工程设计方案中，建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调。

3、在下一步建设工程设计方案中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130号)执行。

4、在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

5、在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》(GB50763-2012)要求配备无障碍设施。

6、在下一步建设工程设计方案中，规划地块必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析,编制《交通影响分析报告》。

7、规划地块在下一步建设工程设计方案中需规划建设雨水收集利用设施。

8、在下一步建设工程设计方案中，规划地块建设充电设施或预留建设安装条件的机动车停车位比例均不低于15%。

9、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

10、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》(2016-2030)实施。

11、在下一步建设工程设计方案中，需按照《许昌市人民政府办公室关于大力推进装配式建筑发展的实施意见》（许政办[2018]22号）实施。

12、规划地块沿魏武大道禁止开设机动车出入口，可设应急通道。

13、在下一步建设工程设计方案中,一般民用建筑需按照地上建筑面积的百分之六修建防空地下室。

14、地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

15、其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

四、主要控制指标

红线内总用地面积：18722平方米（28.1亩）

绿线内总用地面积：14761平方米（22.1亩）

用地性质: 商服

建筑层数：高层为主

建筑限高: ＜100米

建筑密度：＜55%

容 积 率：＜4.5

机动车停车位：≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥5.0车位/100平方米建筑面积

# 东城区B19-1号地块控制性详细规划(调整)

一、位置

位于陈庄街以南、南海街以北、许州路以西。规划红线内总用地面积64929平方米(97.4亩)，规划绿线内总用地面积55246平方米(82.8亩)。

二、调整原因

1、因原控规审批较早，左侧相邻B19-2号地块控规调整中增加了一条南北向支路。

2、在《许昌市中心城区停车设施专项规划（2018-2030）》中，B19-1号地块需建设一个社会停车场。

3、依据《城市轨道交通沿线地区控制性详细规划及城市设计》，综合考虑周围商服用地分布现状，将本地块用地性质控制为居住和社会停车场用地。

三、主要内容

（一）配套设施

1、依据《城市居住区规划设计标准》，B19号地按照5分钟生活圈配套相关设施，设施总建筑面积不低于1070平方米/千人，设施总用地面积不低于3000平方米，且用地面积不超过规划地块中线用地面积的8%；规划B19-1a号地块各类配套设施的总用地面积不小于896平方米、不大于4131平方米，地块内需配建文化活动站、老年人日间照料中心、室外综合健身场地及小型多功能运动场地，配套设施宜相邻集中设置，相互共享。

2、物业管理用房依据《河南省物业管理条例》实施。

3、小区体育设施设置的用地面积应符合《城市社区体育设施建设用地指标》的要求。

4、B19-1a号地块内规划垃圾分拣房一处，建筑面积不小于20平方米；B19-1b号地块规划公厕一座，建筑面积不小于60平方米。

（二）设计要求

1、规划主出入口占用绿化带宽度不大于12米，次出入口不大于8米，应急通道大于4米且小于6米。

2、规划地块内规划建筑形式及风格宜与《城市轨道交通沿线地区控制性详细规划及城市设计》相协调；规划布局须做到高低错落、疏密有度、精致宜居。

3、保障性住房内容根据保障性住房主管部门相关政策执行。

4、在下一步建设工程设计方案中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130号)执行。

5、在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

6、在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》(GB50763-2012)要求配备无障碍设施。

7、在下一步建设工程设计方案中，规划地块必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

8、在下一步建设工程设计方案中，规划居住地块需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

9、在下一步建设工程设计方案中，规划地块需按照《许昌市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（许政〔2014〕47号）文件执行。

10、在下一步建设工程设计方案中，规划居住建筑配建机动车停车位要100%建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施；规划社会停车场具有充电设施的机动车停车位应不少于50个。

11、在下一步建设工程设计方案中，规划地块要推广街区制，原则上不再建设封闭住宅小区。

12、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

13、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》(2016-2030)实施。

14、陈庄街、许州路禁止设置机动车出入口，陈庄街可设人行出入口，许州路可设应急通道，应急通道应与许州路辅道相连。

15、在下一步建设工程设计方案中,需按照《许昌市人民政府办公室关于大力推进装配式建筑发展的实施意见》（许政办[2018]22号）实施。

16、在下一步建设工程设计方案中，一般民用建筑需按照地上建筑面积的百分之六修建防空地下室。

17、在下一步建设工程设计方案中,B19-1b号地块容积率按照《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）第3.6.7条计算。

18、在下一步建设工程设计方案中，B19-1b号地块内规划机动车停车数量不少于392个。

19、在下一步建设工程设计方案中，B19-1b号地块内可采用多种停车方式向社会提供公共停车服务。

20、地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

21、其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》(提升稿)。

四、主要控制指标

规划红线内总用地面积：64929平方米(97.4亩)

规划绿线内总用地面积：55246平方米(82.8亩)

其中B19-1a号地块

规划红线内用地面积：53503平方米(80.3亩)

规划绿线内用地面积：46280平方米(69.4亩)

用地性质：居住

建筑层数：多层、高层

建筑限高：＜80米

建筑密度：＜25%

容 积 率：＜2.5

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

B19-1b号地块

规划红线内用地面积：11426平方米(17.1亩)

规划绿线内用地面积：8966平方米(13.4亩)

用地性质：社会停车场

建筑层数：低层、多层

建筑限高：＜15米

建筑密度：＜50%

容 积 率：＜1.0

# 东城区89-1号地块控制性详细规划(调整)

一、位置

位于青芳街以南、学院路以东。规划红线内用地面积25851平方米（38.8亩），规划绿线内用地面积22602平方米（33.9亩）。

二、调整原因

为满足不断增长的医疗需求。

三、主要内容

（一）配套设施

规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

（二）设计要求

1、规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米,应急通道大于4米且小于6米。

2、规划地块主入口设在青芳街上，沿学院路规划次出入口，并与学院路辅道相连接。

3、地块内的建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调。

4、在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

5、 在下一步建设工程设计方案中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130号)执行。

6、在下一步建设工程设计方案中，必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

7、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

8、在下一步建设工程设计方案中需规划建设雨水收集利用设施。

9、在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》(GB50763-2012)要求配备无障碍设施。

10、在下一步建设工程设计方案中，规划地块建设充电设施或预留建设安装条件的机动车停车位比例均不低于15%。

11、在下一步建设工程设计方案中，需按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

12、在下一步建设工程设计方案中,需按照《许昌市人民政府办公室关于大力推进装配式建筑发展的实施意见》（许政办[2018]22号）实施。

13、在下一步建设工程设计方案中,一般民用建筑需按照地上建筑面积的百分之六修建防空地下室。

14、地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

15、其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

四、主要控制指标

规划红线内总用地面积：25851平方米（38.8亩）

规划绿线内总用地面积：22602平方米（33.9亩）

其中

89-1a号地块

规划红线内用地面积：16514平方米（24.8亩）

规划绿线内用地面积：14000平方米（21.0亩）

89-1b号地块

规划红线内用地面积：9337平方米（14.0亩）

规划绿线内用地面积：8602平方米（12.9亩）

用地性质: 医疗用地

建筑层数：多层、高层

建筑限高：＜100米

建筑密度：＜30%

容积率：  ＜2.0

绿地率：  ≥20%

机动车停车位：  ≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥ 4.0车位/100平方米建筑面积

# 许昌市妇幼保健院

# 建设工程设计方案（调整）

一、位置

位于青芳街以南、学院路以东。规划红线内用地面积25851平方米（38.8亩），规划绿线内用地面积22602平方米（33.9亩）。

二、 调整原因

根据《发热门诊设置管理规范》规定以及新冠防疫要求，需要在妇幼保健院建设独立的发热门诊楼。

三、调整内容

1、在医院南边建设2F发热门诊楼。

2、调整后地上建筑面积由39554平方米调整为40805平方米,总建筑面积由57554平方米调整为58805平方米，容积率由1.75调整为1.81，建筑密度由24.1%调整为29.9%，绿地率由35.1%调整为23.3%，地上机动车停车位由103个调整为100个，地上非机动车停车位由400个调整为432个。

四、建筑设计

规划建筑采用现代建筑的处理手法，外立面通过横向线条进行分割，墙体采用白色真石漆，底部采用橘红色真石漆，使建筑整体简洁、稳重。

五、主要技术指标

| 项目 | 单位 | 调整前 | 调整后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积（红线） | ㎡ | 25851 | 25851 | 38.8亩 |
| 总用地面积（绿线） | ㎡ | 22602 | 22602 | 33.9亩 |
| 总建筑面积 | ㎡ | 57554 | 58805 |  |
| 其中 | 地上建筑面积 | ㎡ | 39554 | 40805 | 计入容积率,其中现状未规划建筑面积640平方米，本次规划建筑面积611平方米。 |
|  | 地下建筑面积 | ㎡ | 18000 | 18000 | 含夹层2765 |
| 容积率 |  | 1.75 | 1.81 |  |
| 建筑密度 | % | 24.1 | 29.9 |  |
| 绿地率 | % | 35.1 | 23.3 |  |
| 机动车停车位 | 个 | 605 | 602 |  |
| 其中 | 地上机动车停车位 | 个 | 103 | 100 |  |
|  | 地下机动车停车位 | 个 | 502 | 502 |  |
| 非机动车停车位 | 个 | 1600 | 1632 |  |
| 其中 | 地上非机动车停车位 | 个 | 400 | 432 |  |
|  | 地下非机动车停车位 | 个 | 1200 | 1200 |  |

# 许昌市中心医院新院区

# 建设工程设计方案(调整)

一、位置

位于魏文路以东，德星路以西，清苑路以南，文轩路以北。规划红线内用地面积171149平方米（256.7亩），规划绿线内用地面积153363平方米（230.0亩）。

二、调整原因

根据《发热门诊设置管理规范》规定，增设发热门诊楼及独立出入口一处。

三、调整内容

1、在院区西北角增设2F发热门诊楼一处；

2、沿清苑路增加发热门诊楼出入口一处；

3、配套停车位数量及位置相应调整；

4、其它不涉及调整内容以原审批规划为准。

四、建筑设计

建筑采用现代简约风格，整体简洁稳重。通过对墙面、门窗的材质、色彩、肌理的处理，力求整体简洁大方，建筑风格统一，以体现力量与气势，给人以典雅庄重的感觉。

五、主要技术指标

| 项目 | 计量 单位 | 数值 （调整前） | 数值 （调整后） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划红线内用地 面积 | M2 | 171149 |  | （256.7亩） |
| 规划绿线内用地 面积 | M2 | 153363 |  | （230.0亩） |
| 规划总建筑面积 | M2 | 304564.91 | 305852.91 |  |
| 其中 | 地上建筑面积 | M2 | 200264.91 | 201552.91 | 计入容积率 |
|  | 地下建筑面积 | M2 | 104300 | 104300 | 其中地下车库64050平方米 |
| 建筑密度 | % | 25.65 | 26.03 |  |
| 容积率 |  | 1.31 | 1.31 |  |
| 绿地率 | % | 35.02 | 35.02 |  |
| 机动车停车位 | 个 | 2003 | 2016 | 其中地上停车位516个 |
| 非机动车停车位 | 个 | 8012 | 8064 | 其中地上停车位7108个 |
| 床位数 | 床 | 2000 |  |  |

# 许昌市万通街小学及幼儿园

# 建设工程设计方案

一、位置

位于万通街以北，竹林路以东，魏文路以西。规划红线内用地面积46767平方米（70.2亩），规划绿线内用地面积42750平方米（64.1亩）。

二、规划内容

1、规划布局：设计理念以“绿”色校园·“智”创未来为主题，体现科学的教学设施和绿色生态的学习环境。

“绿”色校园：

（1）生态绿化：屋面绿化、庭院绿化、垂直绿化。

（2）集约用地：布局集约，半地下空间利用舞蹈教室、多功能教室。

（3）绿建节能：标准化构建、装配式设计，节能建材与设备，海绵校园，可再生能源等绿建技术。

“智”创未来：

（1）“根脉式”总平面设计：在合理化布局的总平面设计中，以根脉元素融入“十年树木，百年树人”的创作理念。

（2）“三班一组”创新单元模式：每个教学单元采用班组形式，配备公共活动空间，学生便捷有序开展活动。

（3）“未来感”一体化造型设计：标准化采用有机曲线与平滑直线相结合，纯净白色与多彩色块相搭配，重复韵律与对比变化相统一。依托移动互联、线上课堂等技术打造智慧校园。

2、道路交通：小学沿万通街规划主要出入口，魏文路设置紧急出入口，幼儿园沿竹林路规划主要出入口，并与小学联通，实行人车分流，车行直接进入地下车库，结合架空通道、集会广场等设置应急消防通道，紧急情况可通消防车，小学及幼儿园结合城市道路形成环形消防通道，满足交通及消防需求。

三、市政及配套设施

1、公厕：沿竹林路设置，建筑面积60平方米。

2、垃圾转运站：邻公厕，沿竹林路设置，用地面积200平方米。

3、变配电室：规划地上变电室1处，位于东侧，邻风雨操场，建筑面积162平方米。最终位置及面积以电力部门依据相关规范确定为准。

4、学校规划机动车停车位共318个，地上停车13个，地下停车305个，地下停车场建筑面积为9700平方米，非机动停车位共100个，全地上停车；必须保证地下停车场按规划实施，满足停车需求。

5、人防：结合地下车库设置集中人防工程，最终建筑面积以人防部门核定为准。

6、消防：利用一层架空层、集会广场作为紧急消防通道，结合学校主要道路形成环形消防通道，学校内部规划5个消火栓，满足消防要求。

7、热交换站：规划地下热交换站一处，建筑面积102平方米。

8、抗震：学校最高建筑高度23米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

9、邮报箱：结合学校门卫室入口设置两处。

10、室外消防设施必须依规划定位,室内消防设施应按消防规范配置。

11、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

12、在下一步施工图设计中，按照《无障碍设计规范》要求配备无障碍设施。

13、下一步建设中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

14、在下一步建设中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205 号）的相关规定实施；

15、在下一步施工图设计中，充分考虑结合管网规划，做到雨污分流，各单体建筑单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

16、在下一步施工阶段，地下车库出入口采用工程手段设置防洪设施。

17、学校内供热与学校周边热力管网建设同步实施。

18、规划建筑实施过程中采用相应措施保障相邻地块现状建筑安全，与相邻地块引起的纠纷及相关问题，由项目建设方负责协调解决，解决后方可施工建设。

19、未尽事宜应满足国家相关规范及有关规定。

四、建筑设计

整体采用现代建筑风格，立面强调横向线条的延续，视觉冲击感较强；建筑立面穿插绿、黄的凸窗框，体现活泼的学校环境，搭配木格栅，丰富立面材质。整体形成建筑体量连续、建筑色彩活泼、建筑立面丰富、文化理念独特的校园环境。

五、夜景亮化

1、设计构思：本方案重点突出沿街建筑立面照明效果，外立面庄重简洁、内部宁静淡雅。校园夜景照明必须依附于校园环境而存在。这里环境的涵义包括社会、文化、时间、历史、心理等方面的构成要素。校园区庭园夜景照明的设计通过灯光亮度和颜色的变化，展示夜幕中剪辑树木的丰姿华影，从容联络建筑与校园、校园与自然、自然与人。

2、 夜景设计：结合学校围合型建筑特点，照明充分体现照明技术和智能效果，做到照明功能合理，并富有艺术性，主题突出，强调景观形象的塑造。建筑外立面顶部分不同建筑沿轮廓安装暖白色LED洗墙灯下投光和上投光，形成线形面光源照明效果；转角位置横装饰造型墙安装暖白色LED线条灯上投光，体现建筑空间立体感及层次感。校园四周围墙柱子顶部安装LED柱头灯，衬托整体照明环境。营造庄重、简洁、明快的绿色人文照明环境。

六、主要技术指标

| 项目 | 计量 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划红线内用地面积 | M2 | 46767 |  |
| 规划绿线内用地面积 | M2 | 42750 |  |
| 规划总建筑面积 | M2 | 39960 |  |
| 其中 | 地上建筑面积 | M2 | 30260 |  |
|  | 地下建筑面积 | M2 | 9700 | 不计入容积率 |
| 建筑密度 | % | 24.26 |  |
| 容积率 |  | 0.71 |  |
| 绿地率 | % | 35 |  |
| 机动车停车位 | 个 | 318 | 地上13个，地下305个 |
| 停车位 | 个 | 100 | 全地上 |